Forundersøgelse – VP2

Vandplanprojekt Hundelev Bæk aal.1.1.0644

Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak

Hjørring Kommune

Indsats

Projektet omfatter vandløbsforekomst aal.1.1.0644, der er 2,413 km, Hundelev Bæk, der er en del af Liver Å-vandsystem. Vandløbsforekomsten omfatter følgende indsatser udpeget i vandområdeplan 2015-2021 for Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak:

Etablering af træer, 250 ask og 250 rød-el, på i alt 1000 m fordelt på 2 strækninger af henholdsvis 800 m og 200 m.

Udlægning af groft materiale i form af skjulesten på en 330 meter lang strækning.

Indsatsen har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbsforekomsten.

Vandløbsforekomsten er ikke direkte beliggende i et Natura 2000-område, men udmunder i Liver Å. Den nedre del af Liver Å er omfattet af Natura 2000-område nr. 6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å

Formål

Formålet med forundersøgelsen er, at belyse om projektet opfylder kriterierne for at opnå tilskud og derved tilvejebringe et grundlag for om projektet kan realiseres, og i hvilken form og omfang projektet kan/skal realiseres. Forundersøgelsen skal således sikre at indsatsen kan realiseres i overensstemmelse med de øvrige indsatser, og at indsatsen realiseres således at det er i overensstemmelse med den eksisterende strækning.

Forundersøgelsen skal ligeledes undersøge muligheden for at realisere indsatsen. Vurdering om mulighed for realisering medfører bl.a. undersøgelse af:

- Er projektet omkostningseffektivt.

- Forbedres passage for vandrende fisk og/eller forbedrede opvækst- og gydeforhold for fisk og forbedrede forhold for akvatisk flora og fauna i øvrigt.

- Tilpasses faldet de lokale forhold og fiskebestande. Faldet skal være mindst 1 ‰ og højest 10 ‰.

- Anlægges brinkanlæg så de ikke bliver stejlere end 1:1,5.

- Sammensætningen af det fremtidige bundsubstrat.

- Maksimalvandføring og tilpasning af sandfang ved etablering af sandfang.

- Vandføringen i omløbsstryg.

- Vandløbsbundens kote på eksisterende og projekterede forhold og i forhold til terræn.

- Træers placering.

- At der ikke sker skade på dyre og plantearter, der er omfattet af bilag 3 og 5 i naturbeskyttelsesloven.

Forundersøgelsen redegør således for, hvordan indsatsen forventes at kunne bidrage til opnåelse af miljømålet samt, hvordan projektet forventes at kunne gennemføres og om det lever op til kriterierne i kriteriebekendtgørelsen § 5. Forundersøgelsen belyser endvidere relevante forhold vedrørende prioriteringskriterierne i § 6.

Forundersøgelsen skal endvidere redegøre for om det er muligt at opnå de nødvendige tilladelser for realisering.

Eksisterende forhold

Vandløbsforekomst aal.1.1.0644 er del af det offentlige vandløb Hundelev Bæk, som udmunder i Liver Å.

Der er ikke i vandplan 1 gennemført indsatser op- eller nedstrøms vandløbsforekomsten.

Strækning aal1.1.0644 har en længde på 2,413 km med overvejende sandbund og generelt få fiskeskjul. Bækken, der på hele strækningen er præget af stor sandvandring, har et begrænset fald ned til Fiddebro (ved Hundelevvej), mens faldet er bedre nedstrøms.

På en faunastation ved Fiddebro blev der i 2014 konstateret en DVFI på faunaklasse 5. Potentialet for opfyldelse af en DVFI på mindst 5 vurderes stadig som godt, mens potentialet m.h.t. målopfyldelse i forhold til ørreder på strækningen som helhed, vurderes at kunne forbedres yderligere med udlægning af gydegrus, skjulesten og variationsforbedrende grusudlægning.

DVFI

Ved Fiddebro (Ved Hundelevvej) blev der i 2014 fundet en DVFI på faunaklasse 5.

Fisk

DTU Aqua’s seneste vurdering af Hundelev Bæk, hviler på en undersøgelse tilbage i 2015.

Befiskningen i 2015 ved Fiddebro (lokalitet 96) resulterede i 0 stk. yngel og 2 stk. ældre ørred pr 100 m2.

DTU beskriver Hundelev Bæk ved Fiddebro som dybt nedgravet og reguleret, men alligevel med fine forhold for ørred, idet bunden er stenet-gruset og med skjul i bundgrøde og ved underskårne brinker.

DTU har givet lokalitet 96, ved Fiddebro, en biotopkarakter-vurdering på 4 for både yngel og ½-årsfisk svarende til at lokaliteten bør kunne huse 240 stk. yngel og 60 stk. ½-årsfisk pr. 100 m².

Mulig realisering af projektet

Hjørring Kommune vurderer, at det er muligt at gennemføre projektet som beskrevet i detailprojektet (Bilag 2).

Regulativ Beskrivelse

Eksisterende

Hundelev Bæk er et offentligt vandløb, som udmunder i Hundelev-Tovbro Bæk, der løber til Liver Å.

Kommende

Hjørring Kommune arbejder på en samlet regulativrevision for alle kommunens vandløb. Revisionen vil betyde, at de nuværende regulativer samles i 16 overordnede regulativer, der omfatter hele vandløbssystemer.

I forbindelse med regulativrevisionen udarbejdes der også vedligeholdelses-bestemmelser for de private vandløb.

Relation til beskyttet natur og arter

Strækningen er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Der er ikke registret beskyttede eller fredede arter i og omkring vandløbene ved indsatserne.

Relation til Natura 2000

Der er ikke registreret arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV og bilag 3 i naturbeskyttelsesloven i området omkring indsatserne.

Odder, der er på bilag 3, findes over hele Vendsyssel. Hundelev Bæk-systemet er et potentielt levested for Odder. Hjørring Kommune vurderer derfor, at det er sandsynligt at Odder kan forekomme i og ved vandløbene. Realisering af indsatsen vurderes ikke at have betydning for Odder.

Hundelev Bæk-systemet er ikke direkte beliggende i et Natura 2000-område, men udmunder i Liver Å. Liver Å’s nedre del, er omfattet af Natura 2000-område 6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å.

Realisering af indsatserne vurderes ikke at have betydning for Natura 2000 området.

Relation til anden lovgivning

Indsatserne ligger i landzone. Hjørring Kommune vurderer, at der ikke kræves landzonetilladelse efter Planloven, da projektet ikke forudsætter ændret areal anvendelse.

Vandløbsforekomsten er omfattet af vandløbsloven. Udlægning af skjulesten forudsætter derfor tilladelse efter vandløbsloven. Realisering af indsatsen vurderes ikke, at påvirke vandføringen i et omfang så revision af regulativet er nødvendig.

Nødvendige tilladelser

Hjørring Kommune vurderer, at det er muligt, at opnå de nødvendige dispensationer og tilladelser til etablering af træer og udlægning af skjulesten.

Det drejer sig om dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 3 samt afgørelse efter vandløbslovens kapitel 6 og § 37 samt kapitel 7 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016, om vandløbsregulering og restaurering med videre.

Omkostningseffektivitet

Basisdata

| Vandløbstype | 1 |
| --- | --- |
| Længde Vandplan 2 indsats | 2,413 km |
| Længde Vandplan 1 indsats | 0 km |
| Længde VP2-VP1 | 2,413 km |
| Indsatstype | Etablering af træer 1,0 km Udlægning af groft materiale 0,33 km |
| Tilbud - omkostning | 32.500,00 kr. |
| Referenceværdi | 108.585,00 kr. |
| Referenceværdi x 1,5 | 162.877,50 kr. |

Referenceværdi

Der udplantes 250 ask og 250 rød-el enkeltvis og i små grupper fordelt over 1,0 kilometer.

Den samlede referenceværdi for vandforekomsten er således 108.585,00 kr., og projektet er derfor som udgangspunkt ikke omkostningseffektivt, hvis omkostning til realisering overstiger 162.877,50 kr.

Realiseringsomkostninger

Hjørring Kommune har indhentet tilbud fra 2 entreprenørfirmaer på indsatsen indeholdende træplantning på 1000 m og udlægning af skjulesten på 330 m vandløbsstrækning.

Det billigste indhentede tilbud på realisering af indsatsen er 32.500,00 kr. (Bilag 5a).

Løn til eget personale til administration af realiseringsprojektet (dvs. udarbejdelse af realiseringsrapport, tilsyn med udførelse af opgaven mv.) i alt 10.205,10 kr.

Samlet omkostning for realisering af projektet 42.705,10 kr.

Eftersom referenceværdien*1,5 er 162.877,50 kr. anses projektet for at være omkostningseffektivt.

Effekt af projektet

Etablering af træer vurderes at have følgende effekter:

Det vil på længere sigt reducere tilgængeligheden af lys for vandplanterne og dermed nedsætte væksten. Det vil medføre, at de fysiske forhold i vandløbet kan forbedres ved forskellige mekanismer. Det er bl.a. vist, at træplantning alene kan skabe et mere naturligt vandløbsprofil, da træerne, deres rødder, nedfaldende grene og med tiden også stammer forøger dynamikken i vandets strømning og dermed forbedrer de fysiske forhold. Denne øgede dynamik vil skabe flere levesteder for især smådyrene, samt øge vandløbets evne til at omsætte organisk stof, næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. Udover at give skjul for fisk holder rødderne på brinkerne hvorved sandtransporten mindskes. Bladene er desuden vigtig fødekilde for mange smådyr i vandløbet og dermed til gavn for fiskene. Både rød-el og ask er velegnede vandløbstræer.

Udlægning af skjulesten vurderes at have følgende effekter:

Ved at udlægning af skjulesten dannes strømlæ for fisk, især ørreder. Skjul for ørreder er vigtige for bestanden i et vandløb, da ørreder er territorielle og jagter de artsfæller de kan se. En strækning med mange skjul kan derfor huse flere ørreder end en strækning med få skjul. Udlægning af skjulesten vil desuden skabe mere varierede strømforhold og dermed gavne vandløbets fysiske forhold.

Lodsejer holdning

Berørte lodsejere og deres holdning fremgår af Bilag 4.

Afværgeforanstaltninger

Hjørring Kommune vurderer, at det ikke er relevant med afværgeforanstaltning i dette projekt. Der er derfor ikke udarbejdet forslag til afværgeforanstaltning.

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Detaljeprojekt

Bilag 4: Berørte lodsejere og deres holdning

Bilag 5a: Tilbud

Bilag 5b: Tilbud

Bilag 6: Kontrakt

Bilag 7: Timeregnskab

Bilag 8: Løn Charlotte Sørensen

Bilag 9: Løn Emil Fuglsang

Bilag 10: Løn Jan Sørensen

Bilag 11: Løn Tom Jørgensen

Bilag 12: Løn Poul Træholt

Bilag 18: Dokumentation for offentliggørelse